Памятка

населению по средствам индивидуальной защиты  органов дыхания(СИЗОД)

(респираторы и самоспасатели)

Респираторы противоаэрозольные

Респираторы противоаэрозольные облегченные предназначены для зашиты органов дыхания от различных видов аэрозолей минерального, растительного, животного, металлического и другое происхождения при содержании кислорода в воздухе не менее 18%.

запрещается использовать противопылевые респираторы для защиты от вредных паров аэрозолей органических растворителей, отравляющих и легковоспламеняющихся веществ.

Респираторы противогазовые

Респираторы противогазовые – они легче, проще и удобнее в использовании, чем противогаз. Однако защищают только органы дыхания при концентрации вредных веществ не более 10-15 предельно допустимых концентраций (ПДК). Глаза, лицо остаются открытыми.

запрещается  применять для защиты от хлора, синильной кислоты и других высокотаксичных  аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Самоспасатели

Самоспасатели фильтрующие - применяются для защиты органов дыхания в основном при пожарах.

Самоспасатели изолирующие - выполняются по схемам автономных дыхательных аппаратов с замкнутым контуром с генерированием кислорода (подобно изолирующим противогазам) или автономных дыхательных аппаратов с открытым контуром на сжатом воздухе.

Отличительной особенностью изолирующих самоспасателей является то, что уже в заводской упаковке они полностью готовы к применению. Для включения самоспасателя с целью обеспечения защиты необходимо несколько секунд.

МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»